## Slide 1
asc-devkit 通信编程能力架构
从算子开发套件到多引擎硬件：一层仓、两套编程能力、统一 HCOMM 接口
CANN · Ascend C
asc-devkit 昇腾算子开发套件 · 包含通信仓
L1 开发套件
asc-comm 仓 通信场景开源仓 · 提供 MC² / Ain 编程能力，并接入 HCOMM
L2 通信仓
MC² 通算融合编程能力
Matrix Computation & Communication
计算与通信流水叠加，支撑 AllReduce / AllGather /
ReduceScatter 等集合通信与矩阵计算融合算子。
Ain 单边通信编程能力
One-sided Put / Get / Signal / Wait
对称窗口上发起单边读写与同步，Flush / Wait
管理完成语义，面向 MoE / Pipeline 低时延路径。
提供编程能力 → 访问统一接口
HCOMM 统一编程接口
一套 API 屏蔽引擎差异：控制面（通信域 / 通道 / 资源） + 数据面（Write / Read / Notify / Reduce）
asc-comm 通过 HCOMM 访问下层通信引擎与硬件加速单元
访问通信引擎 / 硬件加速单元
DPU
数据处理器
通信数据面卸载
AICPU
AI CPU 引擎
Kernel 展开 · TS 调度 · 大带宽
AIV
Vector Core 直驱
小数据 · 低时延
CCU
集合通信加速单元
Mission · 微码硬化执行
asc-devkit ⊃ asc-comm → MC² / Ain 编程 → HCOMM 统一接口 → DPU · AICPU · AIV · CCU